2008年度水利先进实用技术重点推广指导目录

| 编号 | 技术 名称 | 主要性能指标 | 适用范围 | 完成人 | 技术持有单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ2008001 | 堆石混凝土技术 | 基于自密实混凝土技术，发明了适合大体积混凝土施工的 “堆石混凝土大坝施工方法”专利技术，该技术通过大量块石的使用，可降低水泥用量，有效减少水化热，具有混凝土结构收缩性小、抗裂抗剪能力提高、施工速度快、大幅降低工程造价等特点，已在多个水电工程中得到应用并取得成功经验。 经宝泉抽水蓄能电站、向家坝水电站等重点工程的实际应用和相关的检验，堆石混凝土满足设计要求的强度、抗渗性能等要求，容重约2500 kg/m3，工程实际监测的温升为7(C左右，可简化温控措施，施工速度明显加快，在向家坝工程中，单个沉井回填工期由原来的20-30天缩短到5-7天。 专利：堆石混凝土大坝施工方法，授权号：ZL03102674.5；普通型堆石混凝土施工方法，申请号：200710100315.3；抛石型堆石混凝土施工方法，申请号：200710121791.3。 | 适用于大体积混凝土工程领域，如：水利水电，公路，桥梁，铁路，市政基础等工程中。 | 金峰、安雪晖、周虎、张楚汉、王光纶、黄绵松 | 清华大学水利水电工程系 |
| TZ2008002 | 瞬变电磁法堤防渗漏探测仪 | 瞬变电磁探测法（TEM）工作原理是利用地层对一次磁场变化产生涡流强度的不同，探测地质异常。主要技术特点： 1、高灵敏度。系统接收机灵敏度为0.5(V，可以发现较小的异常体。 2、垂直分辨率高。垂直深度分辨率0.5-1m。 3、位置分辨率高。 系统技术综合性能：探测深度： 0-50m；纵向分辨率： 1m；探测速度： 30s/测点； A/D转换速度： 1(s； A/D转换位数：12bit。 发射机： 接收机 ( 发射信号频率：130Hz； ( 信号分辨率： 0(5(V； ( 发射电流：2A； ( 动态范围： 152dB； ( 发射电压：12V； ( 仪器噪声： (0(5(V； ( 尺寸： 25cm ( 28cm ( 20cm. ( 尺寸： 28cm ( 30cm ( 22cm | 适用于检测堤坝坝基、坝体及坝肩部位的内部渗漏隐患，深度分辨率1m。 | 姚成林、贾永梅、 鲁英、邓中俊 、王会宾、赵文波、 王万顺、田冬成、 熊成林 | 中国水利水电科学研究院 |
| TZ2008003 | 引张线双向位移自动监测系统 | 通过一种引张线双向位移自动测量装置，实现大坝水平和垂直位移同时自动监测，用以代替现在使用的视准线和精密水准、单向引张线和静力水准、大气或真空管道激光准直系统等方法，达到全天候、低造价、高精度采集大坝水平垂直位移监测数据，以保证大坝安全运行。主要性能指标： 1、水平、垂直位移测量技术指标：测量范围：水平50mm，垂直30mm。测量准确度：水平0.1mm，垂直0.3mm。分辨力：0.01mm。 2、自动化数据采集功能：随机、巡测和选测，自动存储。定时巡测和存储。断电后自动每天定时巡测一次，运行一周。 3、适用条件：引张线长可达500m，温度-10℃-40℃，湿度95%RH。 核心技术“双向引张线装置”获国家发明专利（专利号：ZL 2004 1 0014094.4）。 | 适用于大坝水平和垂直位移自动监测，全天候自动化采集数据，为大坝安全监测自动化提供成熟配套技术。 | 徐国龙、周克明、李家群、方卫华、吴健琨、储华平、刘乃祝、陆纬 | 水利部南京水利水文自动化研究所 |
| TZ2008004 | 半干旱区生态经济型沙棘良种推广 | “蒙×中”沙棘F1雌株新品系与选择群体和亲本比较，具有以下特点： 1、生长势显著超过母本和中国沙棘雌株群体,生长适应性强； 2、在相同气候和立地条件和不灌溉的条件下，果实大小（百果重30-40g）和单株产量（5kg左右）显著超过选择群体、母本和中国沙棘雌株群体； 3、棘刺显著少于选择群体和中国沙棘雌株群体； 4、果实的营养品质好，特别是保健和药用价值高的Ve、果油和籽油含量显著提高。 5、抗病能力较强，母树和无性系苗木均未发生大果沙棘良种易发的干缩病。 “蒙×中” 杂雌优树与 F1群体表型性状(2003年) 表现型 杂雌 优1号 杂雌 优10号 杂雌 优12号 优树 均值 杂雌 群体 乌兰 沙林 中雌 群体 树高（cm） 170 238 220 209 222 132 161 平均冠幅（cm） 186 189 233 202 178 150 161 果纵径mm） 7.8 8.3 8.5 8.2 8.0 8.7 5.9 果横径（mm） 7.9 8.2 8.0 8.0 7.6 7.3 6.1 果柄长度(mm) 3.0 2.7 3.2 3.0 3.0 3.7 2.0 百果重量(g) 41.2 35.8 30.6 35.9 26.0 28.0 13.9 果实产量（kg） 4.4 5.2 5.0 4.9 0.84 2.4 1.5 1年枝刺（个/10cm） 1.3 0.34 0.90 0.85 1.4 0 3.5 Vc(mg/100g) 117.0 313.4 277.5 236.0 136.5 444.5 Ve(mg/100g) 17.5 10.2 6.2 8.0 3.6 2.3 β-胡萝卜素(mg/100g) 1.9 6.1 3.0 3.7 2.5 3.1 总氨基酸(mg/100g) 492.5 489.6 532.2 504.8 678.3 634.0 果油(%) 3.9 2.9 4.2 3.7 3.1 1.4 籽油(%) 9.1 9.4 5.7 8.1 6.6 6.7 | “蒙×中”沙棘杂雌新品系，预期可以在我国晋、陕、蒙地区以及北纬38°以北的半干旱、半湿润地区大面积种植推广。 | 邰源临、卢顺光、金争平、温秀凤、顾玉凯、徐双民、姜同海、范军波、胡建忠 | 水利部水土保持植物开发管理中心 |
| TZ2008005 | “节能环保电磁阀”在农业节水灌溉中的推广应用 | 系统在节能环保电磁阀已有成果基础上，结合农业节水喷微灌溉需求，对节能环保电磁阀进行了技术改进与系统升级，实现了一体化、无线智能控制、微功耗、多样化控制等功能。 系统首次将节能电磁阀、工业无线微功耗控制器和中央监控系统结合在一起，现场采用太阳能作动力，采用双向无线数据通讯模式；一块1.3A/h的铅酸电池可以对至少四支电磁阀提供动力，而无线通讯控制器大部分时间的耗电小于300μA，配置一片6w的太阳能电池板即可实现长期工作，实现了真正意义上的无线农田微喷灌溉自动控制。系统整体技术含量高、功耗小、节能效果明显、可靠性好、运行高效率、软件功能丰富、界面形象、设备通用性和适应性好、扩展容易、安装简单快捷、易维护、设备可重复使用、整体综合造价适中。 其中电磁阀取得了实用新型专利证书和北京市产品质量监督检验所、国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心、石油和化学工业电器产品防爆质量监督检验中心等检测认证。具有0.044-0.055w的超低维持功耗。 | 适用于环保农业、生态农业、水资源治理和再利用、城市景观绿化等领域。 | 王琳、刘文华、何启莲、吴创福、董凯宏、林俊、侯学军、刘焘 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院； 北京中科精良机电技术有限公司 |
| TZ2008006 | 建筑地基基础现场测试技术 | 该项技术降低了生产成本，提高了工作效率，节能、安全。各项技术指标通过了河南省计量科学研究院的检定测试，2007年7月通过河南省科学技术厅组织的专家鉴定，鉴定意见认为该成果总体达到国际先进水平。研制成功的《地基基础综合测试分析仪》和《组合式斜拉柱伞反力装置》， 2008年获得国家实用新型技术专利证书(ZL 2007 2 0091845.1, ZL 2007 2 0091846.6)。主要技术特点： 1、仪器能够同时进行两组静载荷试验，并具备试验通道数量扩展能力，在必要时可扩展为一拖三或一拖四（同时开展三或四组静载荷试验）。 2、兼容低应变动测仪的软硬件工作环境，使两套仪器合二为一，实现了一机多用，节省了硬件资源，降低设备投入成本。 3、可以进行实时无线远程数据传输。 4、仪器观测精度可达到0.001mm,使其可用于微量位移变形观测（如基岩静载荷测试）。 5、数据处理软件安装在仪器内,可在现场进行数据处理,具备快捷的数据输出（打印）功能。 6、仪器的操作系统软件平台为Windows X,具备广泛的兼容性和功能扩展性。 | 适用于各类建筑地基基础的承载力和完整性测试。 | 张晓予、谢向文、郭玉松、李万海、张宪君 | 黄河勘测规划设计有限公司 |
| TZ2008007 | 新型风力机-空压泵远距离扬水系统 | 技术原理：风力扬水设备主要由风力压缩机、扬水机、叶片和立杆组成。其工作原理是利用风能使风叶旋转带动风力压缩机产生压缩气体，用导气管传递动力，将压缩气体数送到远处水源中的扬水机中进行扬水作业。主要技术特点： 1、风力机可以远离水源，安装位置灵活方便。 2、利用气管传导动力，在高度和水平距离上不受水源限制，可实现远距离供水。 3、风力空气压缩机采用全无油涉及，解决了用户加油难的问题，减少维护成本。 4、风力空压机转速较大，风力大小对空压机影响较小，提高了风力机在大风条件下工作的可靠性。 5、通过对气压扬水所排气体的再次利用，实现了废气二级利用，工效提高50%。 6、需要大排量扬水时可多台风机并联共用一个水源，同时也适用于不同深度的水井，安装条件适应性强，易于产业化。 系列风力扬水设备为国内独家生产，该技术获得国家“863”计划、科技部中小企业创新基金项目支持，先后获实用新型专利13项。 扬水量指标 单位：m3/h 型 号 风速(m/s) 扬程(米) 10 20 30 40 FS4.4-QZY-L 5 2.8 1.3 0.6 _ 7 4 2.0 1.0 _ 10 7 3.2 1.5 _ FS7.6-QZY-L 5 5.8 2.8 1.9 1.4 7 10.6 5.0 3.1 2.3 10 16 7.8 5.6 3.6 FS8.8-QZY-L 5 8.8 4.3 2.4 2.1 7 13.0 6.8 4.4 3.3 10 21.0 10.2 6.3 5.0 | 该技术可广泛适用平原、山区、丘陵地区农田水利工程、节水灌溉工程、农户用水、果园菜园浇灌、水产养殖等。 | 张延胜、张传松、沈德昌、周培沛 | 新泰市风龙王设备有限公司 |
| TZ2008008 | 水质分析与评价系统 | 1、系统所拥有的查询、分析、评价功能基于地理信息系统，即WebGIS。如水质查询和评价可以在1:25万和1:5万矢量电子地图上通过点选、圆选和多边形选择，对选择的单个或多个水文站或工程进行实时、历史信息查询；除此之外，还可以通过空间分析查询和评价结果。 2、水质分析与评价速度，将水质分析与评价模型中所需要的数据输入后，在30秒钟内得出水质情况结果。 3、水质预报预测速度，按给定要求准备好数据后，在1分钟内可算出未来某一时间点及某一水域的水质情况。 4、WEBGIS操作性能指标为： 放大操作 响应时间＜2 s 缩小操作 响应时间＜1 s 漫游操作 响应时间＜1 s 点选对象弹出菜单 响应时间＜1 s | 水质分析与评价系统主要用户单位为：水利部、流域机构、各省（市、自治区）防汛办、水文局、水情部门和水情分中心。 技术适用范围:建设水质数据库采集基础信息；实现水质分析与评价；实现水质预测预报；利用WEBGIS实现水质信息的展现。 | 陈德清、孙洪林、姚莉、张英、张奇为、许明家、宋明、梁昭平、赵世英 | 北京金水信息技术发展有限公司 |
| TZ2008009 | 水情信息服务系统 | 1、将所有站点雨水情信息显示在地图上的时间<1s。 2、绘制降雨量累计曲线、雨量等值线（面）、雨洪过程线等的时间<1s。 3、超警戒、超历史最高水位、流量警告准确率达100%。 4、整幅地图显示时间<2s。 5、生成水情报表时间<2s。 | 水情信息服务系统主要用户单位为：水利部、流域机构、各级防汛抗旱指挥部门、各省（市、自治区）水文局、地市水情分中心和水情部门。 技术适用范围：应用于防汛抗旱工作；应用于水情部门的日常工作；系统提供水情编报功能。 | 孙洪林、赵琛、蒋志勤、赵峥、马弘毅、方桂风、赵凯、邢柏峰、于庆 | 北京金水信息技术发展有限公司 |
| TZ2008010 | B&W微纳米气泡发生装置 | 中国专利于2008年5月27日进入实质审查程序 专利审请号：2006101405655韩国专利号：10-0854687 专利证书于2008年8月21日发布 一个微纳米气泡发生器(可根据处理水量配置N个) 纳米增氧器技术标准高速旋回式气液混合型微纳米泡沫发生装置技术标准 工作压力：0.05Ma-0.3Ma /一台； 水溶氧：2-42mg/l； 氧溶解率：100%(密封状态时）,約90%-95%(开放状态时)； 气体流量：6-60 l/h； (现天津基地应用600-6000 l/h)； 工作环境：1-38℃ (材质为ABS,时)；100℃以上(材质为金属器)； 气泵电压：220V、50Hz。 水泵用电量：220ｗ-380W 吐出水量：约7 l/min（0.5kgｆ／cm2）-约22 l／min（3kgｆ／cm2） | 1、环保行业：湖泊及水库，高纯度净水处理设施，土壤净化。 2、水产及农业行业：各种养殖、无土壤栽培、活鱼运输水槽、水族馆水槽。 3、水处理产业领域：污水处理、各类管道清洗等。 4、健康领域：各种洗浴设施、浴槽、净水、便器。 5、医疗领域：口腔洗净、精密诊断。 6、电解领域：洗衣机等。 7、船舶领域：减少船体阻力等。 | 金强、袁兵、吉国栋、赵咏梅 | 北京新华国投能源技术发展有限公司； 本洲（北京）纳米科技有限公司 |
| TZ2008011 | 真空激光准直测坝变形系统 | “真空激光准直测坝变形系统”于2005年9月经吉林省质量技术监督局进行了鉴定，样机试验结果通知书158770500，样机编号JG2005-1，申请书编号（2005）吉质技监计机样试第（041）号。 “真空激光准直测坝变形系统”采用了高精度两向平移台、高分辨率的CCD摄像机，配合高精度图像辅助修正装置及先进的图像计算方法，极大的提高了观测精度。通过国内多个工程的多年资料分析，“系统”的重复观测精度（用中误差衡量）为0.01mm-0.10mm，准确度（包括系统误差在内的综合精度）为0.05mm-0.35mm。能监测出年变幅仅约1mm的大坝弹性变形规律及其异常变化。满足《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T5178-2003）的精度要求。 “真空激光准直测坝变形系统”自动观测单点单次观测时间约为15s。观测时不受外界条件影响，在恶劣气象环境、特大洪水、地震等情况下仍可正常监测大坝的运行情况。尤其对于北方寒冷地区，通过该系统的实施可解决大坝变形监测项目的观测工作劳动强度大、工时长、数据连续性与实时性较差等诸多问题。 《激光准直系统基准靶》于2004年7月获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书（专利号ZL 03 2 13303.0，证书号 第624491号）。 | 适用于直线型大、中、小型水工建筑物的变形观测。可同时观测垂直位移和水平位移。 | 苑润保、王科峰、徐岩彬、孟中、李克绵、姜盛吉、徐小武、李俊富、吴少华 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 |
| TZ2008012 | STWD-80型多功能清淤船 | STWD-80型多功能清淤船主要应用于潮滩冲淤变化频繁，潮沟摆动明显的沿海感潮河口、闸港和附近的排水渠道、航道清淤保港整治工作以及多泥沙内河河道的清淤整治工作。该船依据工程需求研制，用一套动力装置将射、拖、挖三种不同类型的清淤功能集于一体，形成一种全新的组合型多功能清淤船。该船采用的随动式吸泥口斗轮挖泥装置、三桩定位步移、仿型气悬式射流耙具等适用可靠。 本船结构紧凑、布置合理、维护方便；具备水炮冲刷、射流拖淤、斗轮挖泥三种清淤功能；驾驶室布置简明，操作方便；监视报警系统功能完善。适用于内河及潮水泥沙含量高的江河入海口、港道和堤岸的清淤，清淤效果良好。 主要技术指标： 1、整船（1）总长：约30 m（2）；总宽：8.0m（3）；总高：5.3m （不计绞接可倒放的桅杆和定位桩）；（4）吃水：1.5m （空载状态）。 2、挖泥参数：（1）挖深：5.5m ；（2）斗轮挖泥，挖宽：臂架摆动：6-8m （整机摆动：20m）。 3、生产效率：（1）双斗轮挖泥80m3/h；（2）射流拖淤50-120m3/h；（3）冲刷水炮50-140m3/h。。 | 适用于沿海感潮河口闸下港道、航道清淤等保港整治以及内河河道的清淤作业。 | 郑军田、钱庆龙、孟庆伟、杨金叙、于卓伟、韩端锋、韦力生、张春松、张立明 | 水利部长春机械研究所 |
| TZ2008013 | 掌上水务 | “掌上水务”是以掌上电脑（DA）作为硬件载体、以无线移动通信(GRS)作为传输方式、以全球定位系统（GS）作为定位工具和以嵌入式操作系统Windows CE、移动式地理信息系统、数据库系统为开发平台、以Embedded Visual C++一系列开发工具为手段，紧密结合水务(水利)业务应用需求，将DA、GRS、GS、GIS等技术和水务(水利)业务应用实现无缝集成，开发出移动式、手持式水务(水利)业务应用系统，实现户外移动办公、远程办公，将水务(水利)信息化系统应用由有线向无线延伸、由室内向户外延伸、由桌面向掌上延伸。 “掌上水务”具有对水情、雨情、热带气旋、卫星云图、天气、水利工程、防汛物资、水资源、水环境、水土保持、供水管理、排水管理等相关信息的查询功能，水情、雨情、气象、防灾物资等的预警、监视功能，水利工程险情的信息采集上报功能，同时具有与桌面办公系统实现无缝连接的移动办公功能。“掌上水务”通过了中国赛宝实验室赛宝软件评测中心测试、广东省科学技术厅科学技术成果技鉴定,获取了国家版权局计算机软件著作权登记证书、广东省信息产业厅软件产品登记证书。 | 主要应用于水务(水利)部门，可扩展应用于市政、交通、公安、消防、国土、农林、电力等部门。 | 丁振华、蒋翼、邱为民、陈裕兵、陈万云、徐兵、谭霞 | 广州珠源信息技术有限公司； 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
| TZ2008014 | 节能型侧向式全自动止回装置 | 针对近百年来国际上普遍采用的悬挂式拍门存在运行阻力大、能源损耗多、闭门撞击力大等缺点，发明了具有自主知识产权的新产品：节能型侧向式全自动止回装置（“节能型灌排防洪阀”的第三代产品，“节能型自由侧翻式拍门”的第二代产品），该产品的关键技术是根据力学原理，将门体铰轴竖向布置并倾斜一定角度，利用流体介质的进出口压力差达到止回装置的启闭目的，当管道内部介质压力大于管道外部启闭件的背压时，止回装置自动开启，当管道内部的介质压力小于或等于管道外部启闭件的背压时，利用启闭件自重的分力作为闭门的动力，止回装置自动关闭。该系列产品已授权的实用新型专利有“2005200519768” 等10项，外观设计专利1项（ZL200730070471.0）。该系列产品获2007年水利部大禹水利科学技术二等奖。已广泛应用于湖南、湖北、广东、江西、甘肃等省。产品鉴定为 “一种新型节能降耗产品，能够明显提高装置的效率，降低了基础建设成本、设备的采购成本和管理成本。”“是对目前国内外传统拍门结构设计的突破，创新性强，经济效益显著，研制成果总体上达到了国际先进水平，设计理念达到了国际领先水平”。 产品特点 1、节能降耗，明显提高装置的效率； 2、降低了基础建设成本、设备的采购成本和管理成本； 3、降低了水头损失系数和阻力系数，在同扬程下降低对电机最大功率要求； 4、快开缓闭，不但撞击力小，而且消除了水锤和出水时产生的旋涡，使运行更稳定，使用更安全。 性能指标： 1、使用温度：-30°C - 120°C 2、启门力度：启闭件重力的0.8% 3、开启角度: ＜90° 4、水头损失系数：0.018-0.04 5、阻力系数：0.07-0.1 6、装置效率提高：4% 7、节约电能：22.5% ⑧使用寿命：30年 | 节能型侧向式全自动止回装置是传统拍门、防洪闸门的替代产品，适用于泵站的防洪排涝、城市自排、跨流域调水、污水处理厂等。 | 叶锋、张意、陈坚、范正武、邓文建、夏雷、刘勇、范湘衡、罗阳 | 湖南搏浪沙水工机械有限公司 |
| TZ2008015 | 水力自控翻板闸坝技术 | 水力自控翻板闸坝主要由溢流堰和堰上的水力自控翻板闸门组成。 水力自控翻板闸门利用水力和闸门重量平衡的原理，增设阻尼反馈系统来达到闸门随上游水位升高，而逐渐开启泄流；上游水位下降，而逐渐回关蓄水，使上游水位始终保持在要求的范围内（即上游正常水位）。例如，滚轮连杆式翻板闸门是一种双支点带连杆的闸门，根据闸前水位的变化，依靠其水力平衡作用自动控制闸门开启和关闭，在运行过程中无撞击和拍打的一种翻板闸门。此种闸门由门叶、支腿、支墩、滚轮，连杆等部件组成。当上游来流量加大，闸坝上游水位抬高，动水压力对支点的力矩大于门重与摩擦阻力对支点的力矩时，闸门自动开启到一定倾角，直到在该倾角下动水压力对支点的力矩等于门重对支点的力矩，达到该流量下新的平衡。流量不变时，开启角度也不变。而当上游流量减少到一定程度，使门重对支点的力矩大于动水压力与摩擦阻力对支点的力矩时，水力自控翻板闸门可自行回关到一定倾角，达到该流量下的新的平衡。因此，水力自控翻板闸门具有不需启闭机械及相应设施、不需人为操作，由水流即时自动控制的特点。水力自控翻板闸坝技术自1984年将闸门改进成有预倾角滚轮连杆双支点型式、将堰顶改进为折线型堰顶并经水工模型试验验证以来，已在我国23个省(市)的500多个水利水电工程项目上成功应用，并按《水利水电建设工程验收规程》验收合格，经过了多年的运行检验，能够满足使用要求。 发明专利：一种有预倾角的滚轮连杆式水力自控翻板闸门结构 专利受理号：200810183133.1 发明专利：一种滑块式翻板闸门结构 专利受理号：200810183134.6 | 适用于各种型式的闸坝工程。如：水电站拦河闸坝；城市河道综合治理拦河闸坝；水库溢洪道；航运及农田灌溉。 | 曾龙祥、廖炳炎、贺挽澜、杨嘉滨、何丽县、邓黎红、曾 锋、曾石兵、邓正初 | 湖南省水电(闸门)建设工程有限公司 |
| TZ2008016 | 防汛现场指挥与直播系统 | 山东省科技情报研究所查新及专家评审综合意见： 防汛现场指挥与直播系统采用宽带无线接入、数字视频处理、I数据通信等先进技术，通过远程图像、语音及数据的实时采集和传送，实现了与黄河工情险情会商系统、黄河实时水情查询系统等多个应用系统的互联互通，黄河防汛抢险及其他非固定点的信息采集和异地视频会商，并能实时与各级黄河防汛指挥部进行图像、语音和多媒体信息会商；该系统具有无线视频直播、移动视频会商、移动无线上网办公、广播扩音和照明等多项功能，能够应急搭建黄河防汛移动指挥平台和防汛会商办公环境。 该系统功能强，衰减少，图像质量好，保证率高；在中继链路距离为26公里时，数据吞吐量大于3Mbs，链路可用度为99.4%；视频信息采集距离达5公里，移动无线上网办公距离为1公里；信息采集传输的图像达25帧/秒，图像清晰、连续，满足防汛工作需要。该系统功能齐全，性能优良，综合评价达到国际先进水平。 | 适用于江、河、湖及城市防汛抗旱和矿难、地震救灾等现场直播、会商、办公以及其它移动式监视等。 | 郝金之、江廷山、刘洪才、姚玉德、钟新生、徐学军、孙惠杰、辛洪海、毕学东 | 黄河水利委员会山东黄河河务局 |
| TZ2008017 | 数控拧扣钢（铅）丝网片编织机 | 黄河防汛抢险中抛投钢丝笼是一种有效的抢险措施，钢丝笼用量较大，仅靠人工编织存在着劳动强度大，速度慢，丝径细等不足。该设备改进性地设计了上下两个滑板，其上设若干个可以转动的相对应的半圆齿轮，齿轮中间留眼穿铅（钢）丝，通过相对的两个半圆齿轮的转动完成拧双扣，通过上下两滑板的运动，达到错位配对，再拧双扣，如此反复，完成机械编织网片的任务。 主要技术参数 幅宽：1000mm-000 mm； 网眼形状：长六边形； 网眼尺寸：180mm ×130mm； 编织速度：≥60m2/h； 铅丝号数：≤8号铅丝；拧扣个数：4个 功率：6.2kW；外形长尺寸：1800×1500×1100mm；整机重量约：2000kg 主要特点: 1、采用单片机数字控制，使钢丝网片编织机的关键参数的调整方便，性能可靠稳定。 2、数控钢丝网片编织机采用机械-液压传动，使该机的结构紧凑，体积小，适应性更强。 3、实现了整捆钢丝连续编织，提高了效率。 该机具对提高工效、争取抢险时间、尽快控制险工坝岸根石走失险情，确保工程安全具有重要意义。 | 适用于防汛抢险和非汛期筑坝抛投铅丝笼，以及用作种植、养殖业围栏、公路铁路护网等。 | 赵世来、刘大志、孟祥文、王宗波、葛丽荣、张云生、孙丽娟、陈秀娟、王景海 | 黄河水利委员会山东黄河河务局 |
| TZ2008018 | 水利水电工程施工投标管理软件 | 2006年通过河南省科技厅专家评审和成果认定，认为该软件具有以下功能和性能指标，居国内领先水平。 1、“水利水电工程施工投标管理软件（WECount）”适用于国内大中型水利水电施工企业，在工程投标和项目管理中具有广泛推广价值。 2、WECount-建立模拟企业工程投标管理数据模型，导出具有完整公式链接的预算文件（EXCEL），自由调整报价，填补同类软件功能空白。 3、整体导出投标书文件（WORD）。 4、建立企业信息数据库，能实现水利施工企业网络化投标管理，规范水利施工企业投标信息化管理工作，减轻预算员的劳动强度，提高工作效率，节约人力和资金，有效提高企业管理水平。 5、通过添加不同类型的定额，能够实现跨系统、多行业、多地区应用等功能。 6、开发单机、网络多种版本形式，建立专业服务网站,提供在线升级服务 | 适用于施工企业完成大中型水利水电工程投标报价和项目管理，导出完整公式链接的预算文件，自由调整投标报价。 | 孙国勋、刘丰、炊廷柱、柴哲、吕军奇、王纳新、张波、张海勋、袁梅 | 郑州黄河工程有限公司 |
| TZ2008019 | JF-1型蒸发自动测试仪 | 根据国家SD256-88《水面蒸发观测规范》而研制开发。该仪器以高精度时钟芯片为时间基准，每到规定的时间便由单片微电脑控制精密的步进电机测针运转，高精度的测量出蒸发皿內液面的高度，从而得出蒸发量。该蒸发皿内液面高度由液晶显示器显出，同时与相应的时间一并储存到固态存储器内，并通过RS-232/485数据总线远传数字电台或遥传至计算机。当仪器测到蒸发皿的水位降到规定的下限时，便自动打开电磁阀，为蒸发皿加水，如遇降雨,蒸发皿内的水位高于溢流口时, 蒸发皿内多余的水将通过溢流口排出，溢流的水采用浮子加虹吸的计量方式，实现蒸发量的全自动测试。主要技术指标： 测量分辩率：0.01mm 测 量 精 度：≤0.05mm 超 时 精 度：≤±1分钟/月 电源：220V交流/24v直流 2005年获国家实用新型专利，专利号：ZL2004200226 74.3 | 可分时段测量，获得不同时间段的蒸发数据，适用水文水资源、水环境监测、防洪减灾、气象地质等水面蒸发观测的领域。 | 樊宜、龚向民、杨楠、易建州、曹建华、熊忠文、黄旭东、刘芳平 | 江西省水利科学研究院 |
| TZ2008020 | 复合土工膜心墙和斜墙土坝技术 | 《复合土工膜心墙和斜墙土坝技术研究》项目经过多年的试验研究，于1994年获辽宁省政府一等奖。经过十几年的应用与观测分析，证明采用防渗新材料―复合土工膜作为土坝的防渗体，克服了传统粘土心墙防渗造价高、施工难度大等缺点，且技术上可行，经济上合理。主要技术特点： 1、提出了复合土工膜抗拉强度、极限伸长率等一系列性能指标，并能适应坝体形变。 2、采用复合土工膜防渗心墙和斜墙的水库工程可在雨季施工，且可缩短工期20-30％。 3、采用复合土工膜防渗心墙和斜墙的水库工程可节省防渗体投资70-80％。 4、复合土工膜依据厚度不同，材料单价6-12元/m2，考虑到运输、施工、维护等工序，综合造价为10-20元/m2。 | 辽宁省已有20座新建和病险水库改造工程应用该项技术。应用领域可拓展到河岸防护、临时工程防渗处理、公路及铁路路基防护等。 | 蒋坤锷、朴喆圭、曲世强、孙世海、黄海涛、张跃山、石凤君、夏晓君、周博生 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ2008021 | 垂直铺塑防渗技术 | 液压开槽埋膜防渗的设计方法及液压开槽埋膜防渗施工工艺技术的主要技术要点： 1、工艺技术： （1）垂直铺塑机组可由水平状态成槽至垂直状态，从而打破同类技术先钻孔后下锯的先例，为国内首创。 （2）施工时开槽锯近似铅直状态，因而能开挖弯曲的连续沟槽，最小成槽曲率半径为47.0m（同类技术200m以上），达到国际先进水平。 （3）该机组可连续成槽、铺膜，避免了其它防渗形式存在的帷幕不连续或 “分衩”等现象而起不到防渗作用。 2、技术经济指标： （1）可在各种土类和粒径小于10cm、含量小于30%的卵石地层中开槽，根据需要开槽宽度20-50cm，深度15m，工效150-300㎡/台班（相当于8h、深度10m、长度15-30m，高压灌浆工效50-100㎡/台班）。 （2）采用土工膜做为防渗体具有防渗效果好、适应变形等优点。试验表明，悬挂式防渗体可消减水压力80%以上。 （3）采用垂直铺塑技术较高压喷射灌浆处理渗透破坏问题，可节省工程投资3/4以上，缩短工期1/2以上。 液压开槽埋膜机获实用新型专利，专利号ZL96 2 39261.8。 该项研究成果达到了国际先进水平，并获得了辽宁省政府科技进步二等奖 | 适用于河道堤防、水库土坝等土质挡水建筑物的砂基防渗加固处理。 | 姜晓刚、孙朝余、贺清录、张玉玲、尚海涛、潘绍财、康贵春、陈文熙、于翔 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ2008022 | 砂堤生物护坡技术 | 结合河道堤防治理实际，通过国内调研、技术方案论证、施工总结、室内外试验研究、工程现场观测与试验等，重点解决了砂堤生物防护的技术难题： 1、解决了在含水量低、土壤贫瘠、风沙大的砂堤上护坡生物难以生存、生长的技术难题； 2、与传统刚性护坡技术55-85元/m2相比，造价降低至3-5元/m2，大大降低了工程造价，改变了传统的砂堤护坡模式； 3、生物护坡技术可有效防止砂堤坡面侵蚀，自我修复能力强、作用持久，实现了人与砂堤和谐相处的局面，体现了建设绿色水利的治水理念，对国内外同类堤防治理有重要参考价值； 4、通过8种草本类植物的室内试验和3种草本类植物、5种灌木类植物、2种乔木类植物的野外原型观测试验，研究探索出了系统的砂堤生物建植、保苗及管护技术；5、砂堤护坡生物可实现后期的粗放管理，基本上可解决护堤人员的护堤费用，初步实现了以堤养堤的管护模式。 该研究成果填补了我国北方河道砂堤生物防护领域的空白，成果达到国际先进水平，获辽宁水利科学技术进步二等奖。 | 适用于砂质堤防防护与修复工程。 | 刘铭飞、孙朝余、田原、康贵春、张伟、陈文熙、康军林、王鑫东、潘绍财 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ2008023 | 中小型水库管理自动化系统 | 本成果重点针对中小型水库地处偏远、管理手段落后，基础资料缺乏，无成熟控制运用计划的特点，综合水利、信息、自动化技术，结合工程实践，为中小水库提供具有实用性、宜用性和经济性的自动化支持方案。管理自动化系统技术含盖了对水文、坝体安全、闸门监控、远程视频巡视等水库重要业务的自动化支持，可实现水库的业务数据监测、抗雨能力分析、工程安全综合评价等。获得吉林省四平市和辽宁省沈阳市政府科技进步二等奖各1项，相关技术获发明、实用新型、外观设计专利各1项。成果具有较强的实用性，填补了中小型水库管理自动化系统研究空白，已在关山、罗圈背、龙湾、棋盘山、转山湖等国内多座水库工程中实施。主要技术指标： 1、遥测终端机按照国标水文测报装置及相关技术标准设计， MTBF>30000h。 2、大坝外部变形观测系统测量精度可达0.5"，1mm+1×10-6D，测量周期由原来的0.5d缩短至小于10min。 3、大坝内部观测系统MTBF>20000h；水位测量误差小于满量程的1‰，测量周期由原来的一个工作日缩短至小于5min。 4、流量测量精度达到0.5%。 | 适用于中小型水库除险加固工程和水库自动化、信息化改造建设项目，可有效提高水库管理水平。 | 庞毅、彭凯忠、马涛、赵琳、马艳霞、马传波、田作佳、郭强、周大鹏 | 辽宁省水利水电科学研究 |
| TZ2008024 | 风剥砂堤新型筑堤技术 | 结合河道堤防治理的实际情况，在调研和现场勘测的基础上，开展了一系列室内外试验，确定了采用加筋风剥砂筑堤-模袋混凝土护坡-堤后塑料盲管排水和生物防护固滩等综合治理技术。软式刮土器获得实用新型专利（专利号为：ZL 200520089389.8）。 1、该筑堤模式成功应用在风剥砂堤地段，在国内外风剥砂堤治理中尚属首例。 2、总结提供了一整套风剥砂堤新型筑堤综合治理技术的设计、施工、质量监测完整的资料，为有关设计及施工提供了科学依据。 3、在绕阳河工程实施中，根据河滩上粉细砂储量丰富的特点，通过加筋布包裹粉细砂筑堤，可改善其不利的工程特性，具有疏通河道、减少砂源、保护耕地等多重效果。 4、加筋粉细砂筑堤结构通过工程实践应用，证明其结构简单，技术易掌握。根据科学的设计，可达到充分利用当地材料，缩减坝体断面、缩短工期、节省投资等目的。 5、根据砂质堤防施工特点，新研制的软式刮土器用于清除加筋筑堤时堤坡上的残土，施工效率高，清除效果好。 6、采用综合治理技术修筑的风剥砂堤通过几年的运行，砂堤稳定，安全防洪效果良好，为风砂地段防洪堤修筑提供了经验。 | 适用风剥砂堤的治理、加固。 | 潘绍财、孔繁友、陈文熙、康军林、王鑫东、郭伟、刘国东、刘铭飞、田原 | 辽宁省水利水电科学研究院 |
| TZ2008025 | 铰链式护坡 | 铰接式护坡是一种连锁型预制高强混凝土块铺面系统，用于防止土壤被冲刷引起的流失。由一组尺寸、形状和重量一致的预制混凝土块用一系列绳索相互连接而形成的连锁型矩阵，结合了传统柔性护坡系统的优点，如：渗水、柔性、可植草并改善生态环境，又具有传统护坡系统放冲刷、稳定、抗高切应力等优点。国家发明专利号：ZL 2005 1 0117472.6。 主要技术特点 1、铺面系统遇到渠道小规模变形时具有较强适应性。 2、抗冲刷能力强，高速水流及其它恶劣环境下能保持面层完整，避免土体侵蚀。 3、具有柔性铺面材料特点，空隙率高，透水性好，各独立块之间和单块内的空隙内可以植草，能美化环境的同时形成自然坡面改善生态环境。 4、施工简便：新旧堤防都能用，可以人工或机械化施工，并可以在水下施工。 5、最陡边坡坡度可达1:1，在一定流速下仍可正常施工。 6、用绳索连接各独立块，一定程度上可以提高铺面系统的整体稳定性，其主要作用是提高施工精度，保证各独立块位置的正确性，防止出现由于各别块的移走或偷窃而引起整体系统不稳定，和帮助实现机械化施工。实际上在选择铰链式系统中混凝土块（设计）时忽略了绳索的影响，以单块稳定为设计依据，即便绳索出现问题也不致影响系统工作性能。 物理性能参数:5块抗压强度平均值≥10 Ma，单块抗压强度最小值≥8Ma；最大吸水率≤10；空隙率≥20%，25次冻融循环试验后，质量损失不大于5%，强度损失不大于20% 生态性能参数：混凝土液相（H）≤10，最大含碱量（kg/m3）≤2.20，水泥掺量（质量比）≤15％。 | 适用于海岸、 暴风雨（雪）排水小沟和小溪、挡土墙墙脚处、湖泊和水库岸坡、内陆河道、明渠和河口、各种堤防和丁坝、桥墩、沙丘、船舶下水坡道、水下管道的保护和不同管线交叉处隔离作用、挡水建筑物如土石坝的仰水面，溢流土石坝下游面、水池和盆地的水土保持、野生动物横越陡坡或海底构筑物保护等。 | 程卫国 | 南京优凝舒布洛克建材有限公司 |
| TZ2008026 | 绿维柔性生态挡土护坡结构 | 一、检测部门：上海勘测设计研究院 （1）绿维生态聚酯布的检测结果： 检测项目 单位 试样数 检测值 变异系数 检测依据 断裂强度 （抗拉强度） 纵向 kN/m 5 7.73 0.142 GB/T15788-2005 横向 5 7.25 0.133 断裂延伸率 纵向 % 5 59 0.059 横向 5 68 0.063 CBR顶破强度 kN 5 1.67 0.075 GB/T14800-1993 等效孔径O90 mm 5 0.165 0.013 GB/T14799-2005 垂直渗透系数 cm/s 5 3.70×10-1 0.076 GB/T15789-2005 （2）绿维生态聚酯布的抗老化检测结果： 需测定性能：抗拉强度（KN/m） 操作标准：GB/T 16422.3-1997 纵向抗拉强度 老化前：4.38 老化后：3.96 保持率（%） 90.41 横向抗拉强度 老化后：4.79 老化后：4.22 保持率（%） 88.06 二、专利 专利 专利名称 一种侧面开口的新型生态袋 专利号 200820017233.2 一种带联结带的新型生态袋 200820017234.7 一种新型生态袋 200820017218.8 一种新型互锁联结扣 200820017235.1 三、青岛市科技局组织的科技成果鉴定意见认为：成果达到国际先进水平。 | 适用于生态河畔、水土保持、水库涨落带复绿、滩涂湿地、湖海岸工程、城市防洪、公路、铁路、市政、园林绿化、山体复绿、沙漠整治、军事掩体等柔性生态挡土护坡工程 | 马建伟、于波、陈韶娟、许文娜、范瑞用、王载利 | 青岛崇岳新型建材有限公司 |
| TZ2008027 | 苦咸水淡化技术设备 | 技术原理：采用特殊材料制成的反渗透膜，高压泵使处于半透膜一侧的原水压力超过渗透压时，原水中的水分子就能够透过半透膜进入另一侧，从而获得纯净水，而原水中溶解与非溶解的无机盐、金属离子、有机物、菌体、胶体等物质均无法通过反渗透膜，留在浓缩水中被排放掉。 经青岛市产品质量监督检验所检测： LHBW系列苦咸水淡化设备各项指标均达到了有关标准要求，主要技术指标先进，净水回收率达到78%以上，对氯化物、硫酸盐、碳酸盐、氟化物等无机盐类的去除率率达到98%以上，净化水质效果良好。 该设备设计科学、合理，产品生产和应用符合国家产业政策和绿色环保要求；运运行稳定，工艺先进，操作便利，易于程序控制，制水成本低。产水水质符合国家生活饮用水标准。 | 适用于含盐量＜10000 mg/l 的苦咸水脱盐； 沿海及岛屿、内陆苦咸水地区和海水倒灌地域的饮用水和生活用水处理；特别适用于农村地区的苦咸水淡化；电子、电力、化工、食品、生物、医药等行业的工业用水制备；饮用净水（优质水、直饮水）制备； 市政用水。 | 孙逢利、李永强、刘明玉、王世峰、王锐松、杨惠琳 | 青岛兰海希膜工程有限公司 |
| TZ2008028 | 植被混凝土生态防护技术 | 植被混凝土生态防护技术是集岩土工程、植物学、土壤学、肥料学、硅酸盐化学、生态学和水土保持工程学等学科于一体的综合坡体生态防护技术。此技术根据坡体性质、地理情况、当地自然环境情况、当地物种分布情况等来确定植被混凝土基材组分和混合植绿种子组成，其核心是植被混凝土基材配方，关键技术混凝土绿化添加剂已获得国家专利（专利号：ZL01138343.7）。经室内和室外试验，植被混凝土基材及技术应用后的技术指标如下： 基材物理性能：容重14-15kN/m3，孔隙率30-45%； 10％水泥含量基材无侧限抗压强度：7天0.3Ma，28天0.54Ma，三年后稳定在0.39Ma左右； 防冲刷性能：在80mm/h雨强作用下，60°的边坡上，植被混凝土基材喷护7天后植被未长出之时，植被混凝土层表面的侵蚀模数小于100g/m2·h；植被生长覆盖坡面后甚至可将侵蚀模数降为0；基材连通孔隙率：30％-39％； 物种在植被混凝土基材中的适应性：常规草本植物种子在植被混凝土基材中发芽率大于75％。 此技术的实施可解决如下问题：一、边坡的浅层稳定问题；二、边坡水土流失问题；三、边坡（特别是高陡硬质边坡）植被恢复问题。 | 适用于各种工程开挖边坡，如岩石边坡、高陡土切坡和混凝土边坡、堆积体边坡的浅层防护与植被恢复与重建。 | 许文年、戴方喜、夏振尧、周明涛、李桂媛、陈池、寇国祥、刘高鹏、赵家成 | 三峡大学 |
| TZ2008029 | YP-A型液压自动抛石机 | 产品根据黄河防汛抢险的实际需要，为改变险工坝岸抛石机械化程度低而研制的新型抛石机具。具有移动方便、适应性强、操作简单、抛石到位迅速、效率高、安全系数高等优点。适用于江河坝岸抛石抢险和施工，解决了一次抛投不到位且易损坝面的问题，是一种灵活性强，自动化程度高的施工与抢险设备。产品已推广到国家防总、永定河管理局和黄河各抢险队等单位。设备于2002年3月通过了山东省科技厅的新产品鉴定，“在整体上达到了国内领先水平”。设备的投入运用可以节约人力支出和减小损坏，经济社会效益显著。设备性能指标： 1、额定最大抛石量 800kg 2、抛石距离 8-14m 3、抛石速度 每斗≤15s 4、移动速度 ≥18m/min 5、滑槽打开时间（到位后安装）≤50s 6、体积折叠后：长5.5m×宽 1.5m×高2.0m 7、展开后:长10.5m×宽1.5m×高1.3m 8、整机重量: 1.2t | 适用于江河坝岸抛石抢险和施工。 | 刘兴燕、张群峰、杨振善、刘辉、孙百启、王洪春、程立新、曲国贞、谢军 | 山东黄河梁山机械厂 |
| TZ2008030 | T-254型前装后挖工程车 | 该设备采用液压动力，装载和挖掘部分与动力之间采用快速挂接式连结，安装拆卸方便，便于维修。装载和挖掘部分共用一套液压装置，设备整体结构紧凑，通过分配阀进行装载和挖掘功能的转换，动力传递平稳。采用拖拉机底盘，移动灵活，可以适应狭窄地带作业。该设备适宜在狭窄薄弱地带从事小型工程的铲装转运施工，解决人力劳动工作效率低，劳动强度大的问题，亦可推广应用用于类似用途的农业作业。 2006年7月，设备通过了山东省科技厅组织的新产品鉴定，已获得国家实用新型专利。设备技术性能指标： 1、外形尺寸：长6100mm×宽1700 mm×高2500 mm； 2、重量：2300kg； 3、行走速度：30km/h 4、最大爬坡能力：25%； 5、额定装载斗容量：0.23 m3；6、额定挖掘斗容量：0.03m3 | 适用于狭窄薄弱地带作业，能提高堤防养护的机械化水平和工作效率，进行短距离铲装、转运松散物料和开挖各种沟渠。 | 刘兴燕、吴家茂、张庆彬、杨振善、刘辉、张群峰、王洪春、李新立、曲国贞 | 山东黄河梁山机械厂 |
| TZ2008031 | LZ型自动清洗立式过滤器 | “LZ型自动清洗立式过滤器”是农业节水灌溉用过滤设备。产品过滤部件为梯形不锈钢丝筛管，过滤时固体颗粒不容易被卡住，反冲洗时固体颗粒很容易脱离筛管。有效过滤面积大，过滤精度高，使用寿命长；整机体积小、重量轻、过流量大；不需要停机就可以进行反冲洗；整机内外喷塑，防腐防锈性能好。 技术参数: 1、公称压力≤0.5Ma 最小工作压力≥0.15 Ma 过滤精度≤120目 反冲洗用水量不大于63.3m3/h 反冲洗时间 108s 摆线针轮减速器传动比 1∶1849 反冲洗前后压差 0.1Ma 专利名称：自动反冲洗农业灌溉过滤器 专利号：ZL 2006 2 0017203.X | 本产品为自动控制过滤器, 反冲洗排污时间短，用水量小，科技含量高，适用于水库、塘坝等地表水的过滤。。 | 成玉彪、贺明、杨尚祝、党文海、朱玉 | 石河子天露节水设备有限责任公司 |
| TZ2008032 | 龙网水利业务基础平台—服务资源集中中间件 | 龙网水利业务基础平台--服务资源集中中间件由服务资源集中中间件、服务管理工具及部署辅助工具组成。采用标准化协议和接口，实现了对现有应用资源、数据资源进行集成；同时，提供集成后资源的统一服务访问接口，使数据中心透明化。为快速、完整地搭建水利业务系统提供基础技术支撑。主要技术特点： 1、针对国内水利信息系统特点进行设计开发。 2、支持主要业务应用系统的集成进行全面支持。 3、B/S方式的服务管理工具，方便服务的统一管理。 4、使用WebService协议标准接口，并针对水利业务的特点作了优化和扩充。 5、提供客户端调用组件，封装了标准调用接口，方便服务应用系统使用资源。 6、提供辅助部署工具，方便部署实施。 7、框架具有很好的扩展性。经天津市科委鉴定，达到国际先进水平。 该产品通过了天津市软件测评中心测评，并获得著作权。 | 可以推广到电子政务等其它应用场景。也可以作为国家水利及环保行业的信息化建设核心平台。 | 李建新、杨井泉、曹盛军、张瑞、史宗峰、柳林、齐建怀、习宏权、温晓荣 | 天津市龙网科技发展有限公司 |
| TZ2008033 | 水文信息智能传输机 | 水文信息智能传输机是基于CTI（计算机电信集成）技术的水文情报传输设备，该设备能够解决传统水情电报传递过程中存在的速度慢、准确率低、占用信道时间长等弊端，有效提高水文情报传输的时效性和准确性，使水情电报和现代化的微机处理与数据库管理有效结合。主要技术特点： 1、获得国家实用新型专利（专利号：ZL03 2 13995.0），留有软件升级接口，方便日常维护和升级改造。 2、符合国家制定的最新水情信息编码标准—《水情信息编码标准》（中华人民共和国水利行业标准SL330-2005），实用性强。 3、适合目前电信传输状况，克服了报汛站位置偏僻，应用计算机组网的各种困难。 4、在电话离线情况下输入、编辑、修改水情电报，占用信道时间短，节约传输费用。 5、在确认报文输入无误后，具有一键发送水情电报的功能、不需要语音复述和人工确认。具有占线自动重拨以及双向校验自动重发功能，确保报文正确发送，提高准确率，提高信息传递速度。 6、与之配套的接收软件，除具有自动接收电报的功能以外，还设计了报文查错、手工入报、报文补发、转发、设置、数据库备份、错报率统计、报文查看等功能。适合市级防汛抗旱指挥部门的水文情报工作。 | 适用于国内各水情信息报汛站。 | 王殿武、王才、王兵、梁凤国、崔庆忠、王国新、付洪涛、丁阳、高世斌 | 辽宁省水文水资源勘测局 |
| TZ2008034 | 铅丝石笼快速封口器 | 手动封口器手柄长20厘米；旋转半径20厘米；最小旋转角度5度，最大旋转角度360度；手柄收合角度90度；主动轴适宜长度25厘米，适宜拧封铅丝型号为14-8#；电动式封口机适用电压220V，输出功率550W，转速300转/分钟，适用于超常规网片封口。技术特点： 1.通过大量的试验，研制出的电动封口和完全手动封口器具，有效改善了传统的铅丝石笼封口技术。 2.手动顺逆控制装置可随时改变拧封转向，解决网丝绕缠脱钩难的问题，避免截断网丝脱钩的现象，确保铅丝石笼的完整性，增强铅丝石笼的抗冲能力。 3.电动封口技术有效提高了封口效率，适用范围广。 4.该设备体积小，重量轻，操作简便，便于携带和存放。 铅丝石笼快速封口器已在河南黄河河务局推广应用，社会和经济效益显著，推广应用前景广阔。 该器具被河南河务局科技评审专家组评审为国内领先水平。并获得河南河务局科技进步一等奖、创新成果一等奖、国家知识产权局实用新型专利。 | 适用于于防洪抢险装抛铅丝石笼封口技术，属于现行防汛抢险领域实用新型的封口器具。 | 杨志良、李安忠、范国群、焦海涛、郭兆娟、艾兴旺、杨建博、陈朝阳、付来宝 | 河南省新乡黄河河务局长垣黄河河务局 |
| TZ2008035 | 电动单梁起重机曲轨运行方法 | 技术特点：通过机械、电气方面的研究，成功地使起重机从直线至弧线再至直线段轨道安全运行，无啃轨、卡轨和脱轨现象，满足生产需要。起重机从直线至弧线再至直线段轨道运行，能避免重复建设，节省空间，节约物力、财力；处于相互交汇的两座建筑内货物搬运，电动单梁起重机能在曲线轨道上安全运行，最终达到了将货物从一座建筑物搬运到另一建筑物内，同样节省大量的人力、物力和财力。 性能指标：单梁起重机为5吨，跨度8.5米，工作制度A3，提升高度18米，起升速度每分钟8米；起升电动机型号DZ141-4/7.5，单速电动机转速每分钟1330转、双速电动机转速每分钟1330/520转。电源：三相交流电，380V 50Hz。 此类起重机目前在国内尚无先例，其运行模式仅在有关教科书中才提到，国内现有起重机只有纯直线、纯圆弧环形轨道运行两种，而在直线与90°圆弧轨道相接的曲线轨道运行尚没有先例。 专利申请号 ZL 200510038338.7，专利授权号CN 100386253C。 | 适用于直线到弧线再到直线型轨道运行的起重机。 | 张志远，许国忠，鄂金书，魏明，陈卫平，曹进，孙鸫，杨兴国 | 镇江市水利局 |
| TZ2008036 | 新型潮汐模型自动控制系统 | 系统由中央监控机、现场工控机、给排水设备、量测仪器和工业现场总线组成，控制网络为分布式结构。系统采用变频方式控制水泵群，实现了复杂多口门潮汐模型的生潮控制，具有适用性广的特点；运用模块化组合，使设备利用率高，维护方便。系统软件功能齐全，很好地满足了潮汐模型试验的要求，自动化程度高，大大提高了试验的效率。技术特点： 1、将变频调速控制泵群技术用于河口潮汐模型试验研究，大大降低能耗，提高了控制性能。 2、将高分辨率线位移光栅编码器技术应用于自动跟踪水位仪，消除了常规水位仪中角位移—线位移机械转换装置所带来的测量误差，提高了测量准确度、速度、整机寿命等综合指标，便于系统的智能化和网络化。 3、采用当今工业自动化控制领域先进的现场总线技术和工业标准通讯协议，提高了系统可靠性，简化了模型布线，系统成本低，便于采集、控制设备的增减。 4、系统可在线进行控制参数的修改，大大提高了试验工作效率。 2002年水利部科技成果鉴定意见为“系统整体上达到国际先进水平，其中变频调速控制泵群和光栅编码技术在潮汐模型水位测控方面达到国际领先水平。” | 适用于水工、河工和港工模型试验。 | 林俊、卢惠章、何启莲、吴华良、陈荣力、张小鸥、李伊明、丘瑾炜 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |

# Text boxes

附件